Протокол №37

г Аксу                                                                                                                                             «26»октября  2020 года

ПП РК от 30 октября 2009 года №1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» способом ценовых преложении  КГП  на ПХВ «ГБ г Аксу» подвела итоги:

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | кол-во | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Четырехканальный магнитотерапевтический аппарат с сенсорным экраном | Аппарат работоспособен при электропитании от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В (-10%, +10%). Электрическая мощность, потребляемая аппаратом, 50±7,5 ВА. Параметры и характеристики импульсных магнитных полей. Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов излучателей: а) для вида «бегущее» поле: - для основного излучателя и линейки излучающей гибкой от 2 до 25 мТл б) для вида «неподвижное» поле: - для основного излучателя илинейки излучающей гибкой от 2 до 6 мТл - для локального излучателя от 2 до 45 мТл Абсолютное отклонение амплитудного значения индукции на поверхности индукторов для значений от 2 до 20 мТл от заданного (А) в пределах  [0,2А +0,6] мТл, для значений от 25 до 45 мТл – в пределах 6,3 мТл; Частота следования импульсов магнитного поля: Для основного излучателя и линейки излучающей гибкой: а) для вида «бегущее» поле: - от 1 имп/с до 75 имп/с при индукции 25 мТл; - от 1 имп/с до 100 имп/с при индукции 2-20 мТл; б) для вида «неподвижное» поле: - от 1 имп/с до 16 имп/с при индукции 2-6 мТл; Для локального излучателя: - от 1 имп/с до 50 имп/с при индукции 35-45 мТл; - от 1 имп/с до 100 имп/с при индукции 2-30 мТл. Относительное отклонение частоты следования импульсов магнитного поля в пределах 5%; Диапазон временных интервалов общего магнитного воздействия от 1 до 30 мин. Относительное отклонение времени экспозиции цикла лечения в пределах 5%. Аппарат обеспечивает возможность хранения в энергонезависимой памяти 79 программ воздействия, в которых заложены параметры и типы магнитного поля, а так же время общего воздействия. Температура поверхности излучателей не более 41 ºС. Время установления рабочего режима аппарата не более 30 с. На излучателях аппарата предусмотрена маркировка полярности магнитного поля: «N» – север, «S» - юг. Аппарат обеспечивает обнаружение основных неисправностей, сигнализацию о них и автоматическое прекращение режима воздействия. Аппарат обеспечивает индикацию следующих параметров и режимов: - номера программы; - времени экспозиции; - кода неисправности; -наличия магнитотерапевтического воздействия; -активации/деактивации излучателей; формирования магнитного поля в излучателях Средний срок службы аппарата не менее 5 лет. | шт | 1 | 370 000 |
| 2 | Стаканчик для ингалятора Omron C28 |  | шт | 10 | 23 550 |
| 3 | Маска взрослая для ингаляторов Omron(ПВХ, прозрачная) |  | шт | 10 | 12 600 |
| 4 | Маска детская для ингаляторов Omron(ПВХ, прозрачная) |  | шт | 10 | 12 600 |
| 5 | Ультрафиолетовый стационарный облучатель кварцевый |  | шт | 2 | 57 000 |
| 6 | Маска для младенцев для ингаляторов Omron(ПВХ, прозрачная) |  | шт | 5 | 7100 |
| 7 | Загубник для небулайзеров Omron С28Р,С29,С30,С801KD(C24).C20 (C802).C803 (C21 basic)C900 995 |  | шт | 10 | 7100 |
| 8 | Воздушная трубка для ингаляторов Omron(ПВХ для небулайзеров С20(С802)С21 basic (C803)100 см |  | шт | 10 | 15 000 |
| 9 | Водяная баня для расплавления парафиновых срезов | Функции автоматической памяти и восстановления температура измеряется интегрированными блоками измерения температуры материал поверхности отличается высокой устойчивостью к истиранию и коррозии , использование нового типа высокотеплопроводного нагревательного элемента с ПИД –КОНТРОЛЕМ Темп диапазон:RT-90 С Темп точности 1С Экологические темп диапазон 0-40С Размер чаши для ванны 240*180*50 мм 260*220*65 мм Дисплей светодиодные лампы с ЖК –дисплеем Внешний размер 360*350*120мм вес брутто 5,5кг | шт | 1 | 561 000 |
| 10 | Пульпоэкстракторы длиной 30мм/уп/100 шт |  | уп | 20 | 68 000 |
| 11 | Материал стоматологический реставрационный композит химического отверждения |  | шт | 5 | 39 000 |

3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков , предоставивших  предложения

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления конверта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО Компания «Медиус» | Павлодар ул Ак. Сатпаева 43 оф 17 | 21.10.2020г 11:01 |
| 2 | ТОО «Стомед и К» | Павлодар , ул Комбинатская 35 | 22.10.2020г 09:30 |

ТОО Компания «Медиус» сумой  договора -  561 000 ( пятьсот шестьдесят одна тысяча )тенге.

| лот | Наименование товаров | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Водяная баня для расплавления парафиновых срезов BK-TFI | шт | 1 | 561 000 | 561 000 |

ТОО  «Стомед и К»  сумой  договора -  102 500 ( сто две тысячи пятьсот )тенге.

| лот | Наименование товаров | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Пульпоэкстракторы длиной 30мм/уп/100 шт | уп | 20 | 3250 | 65 000 |
| 11 | Материал стоматологический реставрационный композит химического отверждения | шт | 5 | 7500 | 37 500 |

9.  в соответствии  с пунктом 110, главы 9 «Закуп способом  ценовых  предложении»  настоящих  правил , признала  несостоявшимися   следующие лоты

| № лота | Наименование | ед. изм. | кол-во | Сумма | в соответствии с пунктом 110 главы 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Четырехканальный магнитотерапевтический аппарат с сенсорным экраном | шт | 1 | 370 000 | не состоялся |
| 2 | Стаканчик для ингалятора Omron C28 | шт | 10 | 23 550 | не состоялся |
| 3 | Маска взрослая для ингаляторов Omron(ПВХ, прозрачная) | шт | 10 | 12 600 | не состоялся |
| 4 | Маска детская для ингаляторов Omron(ПВХ, прозрачная) | шт | 10 | 12 600 | не состоялся |
| 5 | Ультрафиолетовый стационарный облучатель кварцевый | шт | 2 | 57 000 | не состоялся |
| 6 | Маска для младенцев для ингаляторов Omron(ПВХ, прозрачная) | шт | 5 | 7100 | не состоялся |
| 7 | Загубник для небулайзеров Omron С28Р,С29,С30,С801KD(C24).C20 (C802).C803 (C21 basic)C900 995 | шт | 10 | 7100 | не состоялся |
| 8 | Воздушная трубка для ингаляторов Omron(ПВХ для небулайзеров С20(С802)С21 basic (C803)100 см | шт | 10 | 15 000 | не состоялся |